- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

  - Двигатель должен быть введен в эксплуатацию  не позднее 3-х месяцев со дня получения.

  - На двигатель установлен обкаточный период, равный 100 часам работы. За этот период категорически нельзя нагружать двигатель до максимальной мощности. В период обкатки двигателя через 8 и 50 часов работы произвести подтяжку гаек крепления головок цилиндров, согласно Инструкции по эксплуатации двигателя.

  - Двигатель перед вводом в эксплуатацию должен быть подвергнут контрольной проверке, которая включает:

- внешний осмотр комплектности и его состояние;

- проверку затяжки всех внешних резьбовых соединений.

  - По результатам контрольной проверки провести необходимые крепежные, регулировочные и другие работы.

  - При обнаружении в гарантийный период неисправностей, возникших по вине завода, необходимо уведомить завод и предприятие, продавшее двигатель, в сроки указанные в Инструкции по эксплуатации, не вскрывая составных частей, не нарушая пломб, до получения ответа о выезде представителя завода или иного решения.

2.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ   ДВИГАТЕЛЯ

В ОБКАТОЧНЫЙ ПЕРИОД

2.1 	Для предупреждения повышенных износов новый двигатель обкатать         при уменьшенной нагрузке (не более 75% от грузоподъемности автомобиля), согласно Инструкции по эксплуатации на каждый двигатель индивидуально.

2.2. 	Движение автомобиля производить только после прогрева двигателя, в зимний период придерживаться рекомендациям, отраженным в Инструкции по  эксплуатации.

2.3. 	Давление масла в магистрали и температура жидкости в системе охлаждения не должна превышать параметров, указанных в Инструкции по эксплуатации.

2.4. 	По окончании периода обкатки провести ТО в объеме, указанном в разделе «Техническое обслуживание после обкатки» Инструкции по эксплуатации.

3.   ОБСЛУЖИВАНИЕ  И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОСЛЕ  ОБКАТОЧНОГО  ПЕРИОДА

3.1.	 Проверить крепление головок блока цилиндров. При необходимости произвести регулировку клапанов.

3.2. 	Слить масло из двигателя и залить свежее. Очистить и промыть масляные фильтры.

3.3. 	Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение натяжных ремней.

3.4. 	Все неисправности, выявленные при данных работах, должны быть устранены.

3.5. 	Дальнейшая эксплуатация двигателя допускается после проверки ОТК автотранспортного предприятия, в строгом соответствии с Инструкцией по эксплуатации.

3.6. 	Снять пломбу и вывернуть винт-ограничитель на ТНВД до упора.

4.ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1.	 Ярославский моторный завод гарантирует исправную работу двигателя при соблюдении требований Инструкции по эксплуатации в течении гарантийного срока, но не более 12 месяцев или при пробеге автомобиля не более 24000 км. Гарантийный срок исчисляется:

на двигатели, поставляемые в запасные части и прошедшие полную консервацию, - со дня установки их на автомобиль при условии, что со дня консервации прошло  не более 12 месяцев.

4.2. 	Дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока, устраняются заводом на основании предъявленных актов рекламаций, в сроки указанные в Инструкции по эксплуатации.

4.3. 	Заводом рекламации не принимаются:

- при не соблюдении требований Инструкции по эксплуатации;

- при дефектах аварийного характера, возникших по вине АТП;

- при вскрытии двигателя без письменного разрешения завода или его представителя;

- при самостоятельной замене агрегатов двигателя;

- при использовании двигателя не по назначению и установке его на изделие, не согласованное с заводом-изготовителем.

# АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

«____»____________200    г.

1._____________/наименование организации_______________________

______________/почтовый и телеграфный адрес, индекс/_____________

2.______/расчетные железнодорожные реквизиты, код получателя/____

3.Состав комиссии_______________ /должность/____________________

4.Марка машины_________ , предприятие-изготовитель машины______

шасси №_______________ дата выпуска от «_____»____________200  г.

5.Двигатель ЯМЗ________ №______Дата выпуска «____»_______200  г.

топливный насос высокого давления № ___________________________

6. Дата поступления машины «_____»________________200___г.

7.Пробег машины до поломки в километрах или м/часах работы ______

8. Марка и ГОСТ применяемых ГСМ______________________________

9.Объем и дата проведения последнего технического обслуживания___

_____________________________________________________________

10. Дата обнаружения дефекта «_____»_______________200____г.

11. Извещение о вызове представителя (письмо, телеграмма_________)

дата высылки «_____»______________200___г.

12. Описание внешнего состояния двигателя (коробки передач, сцепления), комплектность, состояние пломбировки_____________________

13. Описание обнаруженного дефекта и обстоятельств, при которых он произошел, условия эксплуатации________________________________

14. Подробная характеристика дефекта по результатам разборки______

15. Заключение комиссии (причина дефекта, виновная сторона)_______

_____________________________________________________________

16. Машина подлежит восстановлению силами и средствами эксплуатирующей организации, силами и средствами завода-изготовителя.

17. Перечень деталей и узлов, подлежащих замене __________________

18. Особые замечания___________________________________________

19. Машина восстановлена путем_________________________________

20. Члены комиссии ____________________________________________

______________________________________________________________

### П А М Я Т К А

#### для обеспечения длительной

и бесперебойной работы двигателя

Перед началом эксплуатации ВНИМАТЕЛЬНО изучите инструкцию и соблюдайте все требования. Однако нужно помнить, что срок службы двигателя в значительной степени  зависит от регулярного  и тщательного ухода за ним.