|  | Монтаж и эксплуатация турбокомпрессоров ЯМЗ и"CZ-Strakonice a.s." 1. При установке нового турбокомпрессора на двигатель, необходимо произвести замену масла и масляного фильтра. 2. Проверить состояние воздушного фильтра, если он имеет загрязнения и повреждения, то заменить. 3. Проверить, нет ли в воздушном фильтре, подводящих шлангах (трубках), выхлопном коллекторе каких либо инородных тел, которые могут привести к преждевременному выходу из строя ротора турбины. 4. Проверить плотность соединений в пространстве выхлопного коллектора, воздушного фильтра, интеркулера. 5. Установить турбокомпрессор на посадочное место выхлопного коллектора двигателя, используя новые уплотнения. 6. Присоединить к турбокомпрессору нижний масляный шланг (трубку)используя новые уплотнения, прокладки. 7. Через отверстие подачи масла, наполнить масляную камеру турбокомпрессора чистым маслом, слегка проворачивая ротор турбины (смотри рисунок). 8. Присоединить подводящий масляный шланг (трубку) к турбокомпрессору, используя новые уплотнения, прокладки. 9. Подсоединить шланги от воздушного фильтра и выхлопной трубы. 10. Проворачивать коленвал двигателя при помощи стартера в течении 20-30 секунд, с целью заполнения масляной системы двигателя маслом. 11. Завести двигатель и оставить на некоторое время его в работе на холостых оборотах, контролируя плотность соединений. Рекомендации правильной эксплуатации двигателя с турбокомпрессором 1. Непосредственно после запуска двигателя, оставить его на некоторое время в работе на холостых оборотах. 2. После длительной поездки (работы), останавливая автомобиль не следует сразу выключать двигатель, рекомендуется некоторое время 4-6 минут оставить его работающим на холостых оборотах, с целью охлаждения элементов турбокомпрессора. 3. Обслуживание турбокомпрессора следует проводить через каждые 3000 моточасов. 4. Регулярно контролировать состояние воздушного и масляного фильтров 1. Применение в уплотнениях масляной системы силиконовых герметиков ведет к потере гарантии. 2. Установка турбокомпрессора определенной модели на другой вид двигателя приводит к потере гарантии. |
| --- | --- |