Конструктивное изменение блоков цилиндров двигателей размерностью 130×140

Конструктивное изменение блоков цилиндров двигателей размерностью 130×140.

С сентября 2008 года на ОАО «Автодизель» начато производство 6-ти и 8-ми цилиндровых двигателей ЯМЗ размерности 130×140 на базе унифицированной отливки блоков цилиндров двигателей «Евро-3». В результате:

1. Нижний посадочный пояс гильзы цилиндров у блоков цилиндров двигателей Евро-0, 1, 2 поднят на 15 мм (см. рис. 1). Для обеспечения взаимозаменяемости предусмотрены комплекты для запасных частей        …-1002006-…, включающие в себя блок и комплекты гильза-поршень;

2. Изменено положение и проходное сечение отверстия слива масла с ТКР у блоков цилиндров Евро-3 (см. рис. 2). Для обеспечения взаимозаменяемости необходимо использовать сливную трубку 236Н-1118340-В (6-ти цилиндровые двигатели) или 238Б-1118340 (8-ми цилиндровые двигатели). На безнаддувных двигателях данное отверстие глушится пробкой 336.1704296.

В случае замены блока и гильзы цилиндров при заказе запасных частей необходимо руководствоваться следующей таблицей:

| Наименование детали | До изменения | Поставка в з\ч старой детали | После изменения | Взаимозаменяемость | Модели двигателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Кол- во |  | Обозначение | Кол- во |  |  |
| Блок цилиндров (в сборе) | 236-1002012-Г3 236-1002012-В7 | 1 1 | Не поставляется | 236-1002012-Е 236-1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-236М2; Евро-0, безнаддувные двигатели в т.ч. комбайновый «ДК». |
|  | 236-1002012-Д3 236-1002012-Д4 | 1 1 |  | 236-1002012-Ж 236-1002012-Б | 1 1 | Н С | ЯМЗ-236ДК-7. Безнаддувный тракторный двигатель «Промтрактор» с ЖМТ. Евро-0. |
|  | 236А-1002012-В5 236А-1002012-В6 | 1 1 |  | 236А-1002012-Г 236А-1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-236А. Безнаддувный двигатель для ЗИЛа (2 отв. М10-6Н на «ухе» с торца Т2). Евро-0. |
|  | 236Н-1002012-Д3 236Н-1002012-Б5 | 1 1 |  | 236Н-1002012-Е 236Н-1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236Б Евро-0. Надувные двигатели с масляным охлаждением поршней. |
|  | 236Н-1002012-Г3 236Н-1002012-В6 | 1 1 |  | 236Н-1002012-Ж 236Н-1002006-Б | 1 1 | Н С | ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236БЕ в т.ч ЯМЗ-236Н-3, ЯМЗ-236НД-1, Евро-1. Надувные двигатели с МОП и ЖМТ. |
|  | 236НЕ2-1002012-А4 236НЕ2-1002012-А5 | 1 1 |  | 656.1002012-31 236НЕ2-1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236НЕ2-23, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236НЕ2-24 Евро-2. Надувные двигатели с МОП, ЖМТ, верхним расположением ТКР (УралАЗ) |
|  | 7601.1002012-04 7601.1002012-05 | 1 1 |  | 656.1002012-41 7601.1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-7601.10; Евро-2. Надувные двигатели с МОП, ЖМТ, индивидуальные головки. |
|  | 656.1002012-10 656.1002012-11 | 1 1 |  | 656.1002012-41 | 1 1 | Н С | Двигатели Евро-3 типа ЯМЗ-6561.10 с индивидуальными головками цилиндров. |
|  | 656.1002012-20 656.1002012-21 | 1 1 |  | 656.1002012-31 | 1 1 | Н С | Двигатели Евро-3 типа ЯМЗ-6562.10 с общими головками цилиндров. |
|  | 238.1002012-Г3 238.1002012-В5 | 1 1 |  | 238.1002012-Д 238.1002006 238-1002006-Б* | 1 1 | Н С С | ЯМЗ-238М2; Евро-0, безнаддувные двигатели в т.ч. комбайновый «АК». ЯМЗ-238НД3. Наддувный двигатель без МОП и ЖМТ «Промтрактор», Евро-0 |
|  | 238НД4-1002012-Б4 238НД4-1002012-Б5 | 1 1 |  | 238НД4-1002012-В 238НД4-1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-238НД4-1, ЯМЗ-238НД4-4, надувные двигатели Евро-0 с ЖМТ, без МОП, ЯМЗ-238АК-2 |
|  | 238Н-1002012-Ж3 238Н-1002012-Д5 | 1 1 |  | 238Н-1002012-И 238Н-1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ Евро-1. Наддувные двигатели с ЖМТ, МОП в т.ч. комбайновый «ДК», ЯМЗ-238Б-21, ЯМЗ-238ДИ, ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238Н, ЯМЗ-238Л, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238БЛ, ЯМЗ-238НД5, ЯМЗ-238БВ, надувные двигатели с МОП Евро-0. |
|  | 238БК-1002012-Б2 238БК-1002012-А2 | 1 1 |  | 238БК-1002012-В 238БК-1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-238БК-3, наддувный комбайновый (с двумя ТКР-7) с ЖМТ, МОП для ПО «Гомсельмаш») Евро-0. |
|  | 7511.1002012-14 7511.1002012-15 | 1 1 |  | 658.1002012-31 7511.1002006 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-7511.10-01; -06, ЯМЗ-238ДЕ2-2, Евро-2, общие головки. |
|  | 7511.1002012-04 7511.1002012-05 | 1 1 |  | 658.1002012-31 7511.1002006-10 | 1 1 | Н С | ЯМЗ-7511.10-02, Евро-2, индивидуальные головки. |
|  | 658.1002012-10 658.1002012-11 | 1 1 |  | 658.1002012-41 | 1 1 | Н С | Двигатели Евро-3 тира ЯМЗ-6581.10 с индивидуальными головками цилиндров. |
|  | 658.1002012-20 658.1002012-21 | 1 1 |  | 658.1002012-31 | 1 1 | Н С | Двигатели Евро-3 тира ЯМЗ-6582.10 с общими головками цилиндров. |
| Гильза, поршень, поршневые, уплотнительные кольца. Комплект для запасных частей | 236-1004005 7511.1004005-01 238Б-1004005 7511.1004005-10 7511.1004005-20 | 6 (8) 6 (8) 6 (8) 6 (8) 6 (8) | Поставляется | 236-1004005-Б 7511.1004005-40 238Б-1004005-Б 7511.1004005-50 7511.1004005-60 | 6 (8) 6 (8) 6 (8) 6 (8) 6 (8) | Н Н Н Н Н |  |

* — комплект для надувных двигателей без масляного охлаждения поршней и ЖМТ (типа ЯМЗ-238НД3-1);
Н — нарушена взаимозаменяемость; 
С — сохранена взаимозаменяемость.